## Slide 1: Factores de emisión
Combustible | Ton CO2/Ton Combustible | Ton N2O/Ton Combustible | Ton CH4/Ton Combustible | Ton NOX / Ton Combustible | Ton COVNM/ton combustible | Ton COV Total/Ton Combustible
Gasolina | 3.11234 | 0 | 0 | 0.0329423 | 0 | 0
Combustóleo ligero | 3.2938 | 0.01135803 | 0.11358032 | 6.43621805 | 0.18930053 | 0
Combustóleo pesado | 3.2172 | 0.01135803 | 0.11358032 | 6.43621805 | 0.18930053 | 0
Diesel | 3.5232 | 0.01365203 | 0.13652031 | 2.21845505 | 0.17065039 | 0
Gas LP | 3 | 1.9286E-05 | 4.2857E-05 | 0.00432857 | 0 | 0
Gas natural | 2.9068 | 3.6672E-05 | 0.00014669 | 0.00916805 | 0.00018336 | 0
Gasóleo | 3.153 | 0 | 0 | 0.00630168 | 0 | 0
Carbón | 2.17706196 | 1.18370484 | 1.68823477 | 11.4489485 | 0.09702499 | 0
Madera | 0.8612262 | 0.00015 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.1145
Bagazo | 0.70909091 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0
Coque de carbón | 2.17706196 | 1.18370484 | 0 | 0.0165 | 0 | 0
Coque de petróleo (ref. antracita) | 2.5763912 | 0 | 0 | 0.00816462 | 0 | 0
Fuente: Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 2006 (GEI) y AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors

## Slide 2
Combustible | Ton Material orgánico particulado (POM)/ton Combustible | Ton Aldehídos/Ton Combustible | Ton CO/Ton Combustible | Ton SO2/Ton Combustible | Ton COT/Ton Combustible
Gasolina | 0 | 0.0014147 | 1.267167 | 0.00169764 | 0.042441
Combustóleo ligero | 0 | 0 | 0.00060606 | 0 | 0
Combustóleo pesado | 0 | 0 | 0.00060302 | 0.00075739 | 0
Diesel | 0 | 0 | 0.00072816 | 0.00011432 | 0
Gas LP | 0 | 0 | 0.00073714 | 2.35E-07 | 0.00012
Gas natural | 0 | 0 | 0 | 1.5738E-05 | 0.00028852
Gasoleo | 0 | 0 | 0.00067039 | 0.00040223 | 0
Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Madera | 0.000008 | 0.0012 | 0.1263 | 0.0002 | 0
Bagazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coque de carbón | 0 | 0 | 0.1375 | 0 | 0
Coque de petróleo (ref. antracita) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Factores de emisión
Fuente: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors

## Slide 3
Factores de emisión
Combustible | Ton Benceno/Ton Combustible | Ton 1,1,1-Tricloroetano/Ton Combustible | Ton As/Ton Combustible | Ton Cd/Ton Combustible | Ton Cr/Ton Combustible
Gasolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustóleo ligero | 2.5939E-08 | 2.8606E-08 | 0 | 0 | 0
Combustóleo pesado | 2.5809E-08 | 2.8462E-08 | 1.592E-07 | 4.8E-08 | 1.0191E-07
Diesel | 3.1165E-08 | 3.4369E-08 | 0 | 0 | 0
Gas LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas natural | 5.5082E-08 | 0 | 5.2459E-09 | 2.8852E-08 | 3.6721E-08
Gasoleo | 2.8693E-08 | 3.1642E-08 | 0 | 0 | 0
Carbón | 0 | 0 | 9.5E-08 | 3.55E-08 | 0.000014
Madera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bagazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coque de carbón | 0 | 0 | 2.05E-07 | 2.55E-08 | 0.00000013
Coque de petróleo (ref. antracita) | 0 | 0 | 8.6182E-08 | 3.2205E-08 | 1.2701E-05
Fuente: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors

## Slide 4
Factores de emisión
Fuente: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors
Combustible | Ton Bifenilo/Ton Combustible | Ton Acetaldehído/Ton Combustible | Ton Bromoformo/Ton Combustible | Ton Cloroformo/Ton combustible
Gasolina | 0 | 0 | 0 | 0
Combustóleo ligero | 0 | 0 | 0 | 0
Combustóleo pesado | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 0 | 0 | 0 | 0
Gas LP | 0 | 0 | 0 | 0
Gas natural | 0 | 0 | 0 | 0
Gasoleo | 0 | 0 | 0 | 0
Carbón | 0.0000125 | 0 | 0 | 0
Madera | 0 | 0 | 0 | 0
Bagazo | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Combustibles | 0 | 0 | 0 | 0
Coque de carbón | 0 | 2.85E-07 | 1.95E-08 | 2.95E-08
Coque de petróleo (ref. antracita) | 1.134E-05 | 0 | 0 | 0

## Slide 5
Factores de emisión
Combustible | Ton Formaldehído/Ton Combustible | Ton Hg/Ton Combustible | Ton Ni/Ton Combustible | Ton PST/Ton Combustible | Ton Pb/Ton Combustible
Gasolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustóleo ligero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustóleo pesado | 3.9799E-06 | 1.3628E-08 | 1.0191E-05 | 0 | 1.8211E-07
Diesel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas natural | 1.9672E-06 | 6.8197E-09 | 5.5082E-08 | 0.00019934 | 1.3115E-08
Gasoleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbón | 0 | 6.5E-08 | 0.000013 | 0 | 0.00000445
Madera | 0 | 0 | 0 | 0.0173 | 0
Bagazo | 0 | 0 | 0 | 0.0078 | 0
Otros Combustibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coque de carbón | 0.00000012 | 4.15E-08 | 0.00000014 | 0 | 0.00000021
Coque de petróleo (ref. antracita) | 0 | 5.8967E-08 | 1.1793E-05 | 0 | 4.037E-06
Fuente: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors

## Slide 6
Factores de emisión
Combustible | Ton Bifenilo/Ton Combustible | Ton Acetaldehído/Ton Combustible | Ton Bromoformo/Ton Combustible | Ton Cloroformo/Ton combustible
Gasolina | 0 | 0 | 0 | 0
Combustóleo ligero | 0 | 0 | 0 | 0
Combustóleo pesado | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | 0 | 0 | 0 | 0
Gas LP | 0 | 0 | 0 | 0
Gas natural | 0 | 0 | 0 | 0
Gasoleo | 0 | 0 | 0 | 0
Carbón | 0.0000125 | 0 | 0 | 0
Madera | 0 | 0 | 0 | 0
Bagazo | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Combustibles | 0 | 0 | 0 | 0
Coque de carbón | 0 | 2.85E-07 | 1.95E-08 | 2.95E-08
Coque de petróleo (ref. antracita) | 1.134E-05 | 0 | 0 | 0
Fuente: AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors